NivuScope 2

2-Kanal-Schlammspiegelmessgerät nach dem Ultraschall-

prinzip zur kontinuierlichen, akustischen Messung von

Schlammspiegeln und Trennschichten in Becken und

Behältern

Unabhängige gleichzeitige Trennschichterfassung in 2

hydraulisch getrennten Becken

Zusätzliche Berechnung von Trübwasserfüllständen

bei gemeinsamer Verwendung von Luft- und Schlamm-

spiegelsensoren

Anzeige der Trennschichthöhen, Trennschichtabstände,

Trübwasserhöhe sowie Echoprofile und Relaisstatus

Programmierung über frontseitige Tastatur oder Schnitt-

stelle RS232 und PC-Software

Parameter und Echoprofile über Schnittstelle RS232

mittels PC-Software auslesbar

Messwertausgabe der gewünschten Trennschichten auf

Analogausgänge, Relais und Display.

Anzeige: 	hintergrundbeleuchtetes Grafik-

display 192 x 128 Pixel

Netz:	100-240 V AC, 50 - 60 Hz

22 – 28 V DC

Messbereich:	0,3 m - 10 m

Genauigkeit:	30 mm

Eingänge:	2x Ultraschallsensor

(Luft- und/oder Schlammspiegel)

Ausgänge:	2x 4-20 mA, Bürde 1000 Ohm,

galvanisch getrennt

6 einstellbare Grenzwertrelais

serielle Schnittstelle RS 232

Schaltleistung:	5A/240V AC (ohmsch)

Schutzgehäuse:	Kunststoff, IP 65

Variante:	NS2 02

incl. Parametriersoftware und zugehörigem Kabel

liefern, betriebsfertig montieren und programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschallsensor zur Erfassung des Schlammspiegels

Mit integriertem Wischer zur automatischen Reinigung

der Sendefläche in stark verschmutzten Medien

Messbereich:	0,3 – 10 m

Temperatur:	max. 60 °C

Anschlussleitung:	10 m (Option: 20/30 m)

verlängerbar

Montage:	1" BSP Außengewinde

Schutzart:	IP 68

Variante:	NS2 0SEN

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Füllstandsensor mit integriertem Temperatursensor zur

Kompensation des Laufzeitfehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit

Messbereich:	0.3 bis 10m

Messspanne:	bis 9,7m

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Ex- Schutz:	EEx m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5m; (Option: 10/20/30/50/100m)

verlängerbar bis 800m

Variante:	P-10 (Option: P-10 Ex)

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen.

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen

Optische Betriebs- und Defektanzeige

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wandhalterung zur Aufnahme von Sensor-

befestigungsrohren ¾" – 1“

Zum einfachen Aushängen ohne Werkzeug

Material:	Edelstahl 1.4571

Variante:	ANR0 AE

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensorbefestigungsrohr mit Mastkappe zur Montage

eines Schlammspiegelsensors an einer Wandhalterung

Material:	Edelstahl 1.4571

Längen:	1500 mm

3000 mm

Varianten:	ANR0 R (1500 mm)

ANR0 L (3000 mm)

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................