Deckenmontageset zur verwindungsfreien

Horizontalbefestigung von Sensoren mit

1" Gewinde an einer Decke

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 100

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wandmontagewinkel zur verwindungsfreien

Horizontalbefestigung von Ultraschallsensoren mit

1" Gewinde an einer Wand

Entfernung zur Sensormitte stufenlos verstellbar

zwischen 50 – 280 mm

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 102

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagewinkel zur verwindungsfreien Horizontal-

befestigung von Ultraschallsensoren mit 1" Gewinde

an einer Wand oder an Standsäule ZMS 150 bzw.

ZMS 151 mit Zwischenplatte ZMS 170

Entfernung zur Sensormitte stufenlos verstellbar

zwischen 50 – 580 mm

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 108

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagewinkel zur verwindungsfreien Horizontal-

befestigung von Ultraschallsensoren mit 1" Gewinde

an einer Wand oder an Standsäule ZMS 150 bzw.

ZMS 151 mit Zwischenplatte ZMS 170

Entfernung zur Sensormitte stufenlos verstellbar

zwischen 50 – 980 mm.

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 109

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagewinkel zur verwindungsfreien Horizontal-

befestigung von Ultraschallsensoren mit 2" Gewinde

an einer Wand

Entfernung zur Sensormitte 185 mm

Edelstahl 1.4571, 1,5 mm dick

Variante:	ZMS 120

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagewinkel zur verwindungsfreien Horizontal-

befestigung von Ultraschallsensoren mit 2" Gewinde

an einer Wand

Entfernungen zur Sensormitte: 332 mm und 480 mm.

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 121

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Deckenbefestigungs - Reflektionswinkel

Montagewinkel zur verwindungsfreien Vertikalbefestigung

von Ultraschallsensoren mit 1" Gewinde an einer Decke

Durch die spezielle Konstruktion erfolgt eine starke

Verkürzung des Blockabstandes des Ultraschallsensors auf

etwa 100 mm

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Winkel: 	45°

max. Einstauhöhe

unter Decke: 	100mm

Variante:	ZMS 130

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagewinkel zur verwindungsfreien Horizontal-

befestigung von konduktiven Stabsonden und

Kompaktecholoten mit 1 1/2" Gewinde an einer

Wand

Entfernung zur Sensormitte: 185 mm

Edelstahl 1.4571, 1,5 mm dick

Variante:	ZMS 131

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kabelabdeckblech

Kabelabdeckblech zum Schutz von im Wasser/Abwasser

verlegten Kabeln vor Verzopfungen, Verschmutzungen

und mechanischen Beschädigungen

Geeignet zur Kabelverlegung auf geraden Flächen, zum
Andübeln auf Mauerwerk, Beton, Klinker und ähnlichen

Gerinnematerialien

Edelstahl 1.4571, 0,5 mm dick

Länge:	ca. 1000 mm

maximaler

Kabelquerschnitt:	9 mm

Variante:	ZMS 140

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kabelabdeckblech zum Schutz von im Wasser/Abwasser

verlegten Kabeln vor Verzopfungen, Verschmutzungen

und mechanischen Beschädigungen

Geeignet zur Kabelverlegung auf gekrümmten Flächen wie

Rohrinnenwänden und ähnlichen

Zum Andübeln auf Mauerwerk, Beton, Klinker und

ähnlichen Gerinnematerialien

Geeignet für bis zu 3 NIVUS-Sensorkabel

Edelstahl 1.4571, 0,5 mm dick

Länge:	ca. 1000 mm

maximaler

Kabelquerschnitt:	max. 20 mm

Variante:	ZMS 141

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Standsäulen

Standsäule 2" mit Bodenplatte zur verwindungs-

freien Befestigung von Montagewinkel ZMS 108

oder ZMS 109 mit Zwischenplatte ZMS 170

Höhe 750 mm

Standrohr 1.4571, 2"

Bodenplatte 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 150

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Standsäule 2"  mit Bodenplatte zur verwindungs-

freien Befestigung von Montagewinkel ZMS 108

oder ZMS 109 mit Zwischenplatte ZMS 170

Befestigungsmöglichkeit von Montageplatten

ZMS 160 und ZMS 161 in Sichthöhe

Höhe 1700 mm

Standrohr 1.4571, 2"

Bodenplatte 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 151

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montageplatten

Mastmontageplatte zur Vor-Ort-Befestigung von

1 Stück NivuMaster, NivuCont Plus, Hydraulic-

Calculator Plus oder Analysemessumformer Typ NCA

an Standsäule ZMS 150 oder ZMS 151

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 160

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Mastmontageplatte zur Vor-Ort-Befestigung von

2 Stück NivuMaster, NivuCont Plus, Hydraulic-

Calculator Plus bzw. 1 Stück OCM/F(R) und 1 Stück

o.g. Meßumformer an Standsäule ZMS 150 oder

ZMS 151

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 161

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zwischenplatte zur verwindungsfreien Horizontal-

befestigung von Ultraschallsensoren mit Montagewinkel

ZMS 108 oder 109 an Standsäule ZMS 150 oder 151

Edelstahl 1.4571, 3 mm dick

Variante:	ZMS 170

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Mastmontageplatte zur Befestigung von 1 Stück

Überspannungsschutzgehäuse BSG 12, BSG 32 und

BSG 42 an Standsäule ZMS 150 oder ZMS 151

Edelstahl 1.4571, 2 mm dick

Variante:	ZMS 175

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wetterschutzdächer

Wetterschutzdach zum Schutz von Auswertegeräten

vor Witterungseinflüssen, passend zur Montageplatte

ZMS 160

Edelstahl 1.4571, 1 mm dick

Variante:	ZMS 180

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wetterschutzdach zum Schutz von Auswertegeräten

vor Witterungseinflüssen, passend zur Montageplatte

ZMS 161

Edelstahl 1.4571, 1 mm dick

Variante:	ZMS 181

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wetterschutzdach zum Schutz von tiefen Auswerte-

geräten wie OCM Pro, NivuChannel und NivuSonic

vor Witterungseinflüssen, passend zur Montageplatte

ZMS 160

Edelstahl 1.4571, 1 mm dick

Variante:	ZMS 182

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Wetterschutzdach zum Beschattung von Ultraschallsensoren

Typ NMS und NMI und zum Schutz vor Witterungseinflüssen

Edelstahl 1.4571, 0,5 mm dick

Variante:	ZMS 191

liefern und montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................